## Slide 1
Realtà Aumentata

## Slide 2: Introduzione
In questa presentazione mostrerò degli esempi pratici dell’utilizzo della realtà aumentata.
Il codice sorgente è interamente scritto da me ed è liberamente disponibile nella pagine:
git clone https://github.com/elvisdukaj/markerdetector.git
git clone https://github.com/elvisdukaj/markerless.git
git clone https://github.com/elvisdukaj/markergen.git
git clone https://github.com/elvisdukaj/calibration_filter
Per quanto possibile ho cercato di fare in modo che i programmi avessero una possibile applicazione nella vita reale.

## Slide 3: Strumenti utilizzati
Per scrivere il programma ho utilizzato diversi linguaggi di programmazioni, fra cui C++, Qt/QML e Javascript.
Il C++ è stato utilizzato per scrivere gli algoritmi, in quanto dal punto di vista computazionale devono essere il più efficienti possibili.
L’interfaccia grafica è stata scritta utilizzando Qt/QML e Javascript.
Ho utilizzato la libreria OpenCV, una libreria scritta in C/C++ specifica per software di Computer Vision.
Tutto le tecnologie utilizzate sono facilmente portabili per il mondo embedded come tablet, telefonini e microcontrollori.

## Slide 4: Che cos’è?
Per realtà aumentata (in inglese Augmented Reality o AR) si intende l'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate elettronicamente, che non sarebbero percepibili con i cinque sensi.
La realtà aumentata a differenza della realtà virtuale consiste in un’iterazione fra il mondo che ci circonda e un mondo virtuale.
La massima esperienza della AR è possibile grazie ad occhialini speciali come gli HoloLens. Tutto il software scritto è stato pensato in modo che il software giri su questo tipo di dispositivi.

## Slide 7: Come Funziona
Ci sono numerosi esempi modi di aumentare la realtà, in questa presentazione ne presenterò due: marker based e markerless.
La prima consiste nel individuare un marcatore noto all’interno della scena su cui inserire un elemento virtuale.
La seconda consiste nel riconoscere un oggetto all’interno del mondo, per poi applicare un elemento virtuale.
In entrambi i casi ci sono delle operazioni preliminari da eseguire prima di applicare l’elemento virtuale all’interno della scena reale:
calibrazione camera,
riconoscimento marker (o dell’oggetto) nello spazio,
stima della posa,
piazzamento di oggetti 3D sopra al marker.

## Slide 8: Calibrazione
Per osservare il mondo oggi utilizziamo le telecamere, e la loro grande diffusione è stata possibile anche grazie al calo del loro prezzo. Questo calo di prezzo però porta con se un problema: la distorsione delle immagini.
Per fortuna queste distorsioni sono costanti e una calibrazione permette di correggere il difetto.
Calibrare l’immagine permette anche di avere una relazione diretta fra l’unità di misura dell’immagine, i pixel, e il mondo reale, come i mm.
Nel campo della realtà aumentata una corretta calibrazione è indispensabile per avere un’iterazione più realistica fra reale e virtuale.

## Slide 9
Originale
Undistorted

## Slide 10: Calibrazione
I tipi di distorsione che considererò sono la distorsione radiale e la distorsione tangenziale.

## Slide 11: Equazione radiale
, : posizione senza distorsioni , , : coefficienti della distorsione radiale :
Solitamente due coefficienti sono sufficienti per la calibrazione, per casi particolari come obiettivi grandangolari si possono utilizzare tre coefficienti utilizzando anche

## Slide 12: Equazione tangenziale
, : posizione senza distorsioni , : coefficienti della distorsione radiale :
OpenCV salva questi coefficienti in un’unica matrice del tipo:

## Slide 13: Parametri intrinseci
I parametri intrinseci includono la lunghezza focale, il centro ottico (noto come punto principale). La lunghezza focale è la distanza tra il centro ottico e il punto focale della lente
K =
, : lunghezza focale espresso in pixel , : centro ottico espresso in pixel

## Slide 14: MArker
Per posizionare un oggetto della scena bisogna prima riconoscere un oggetto noto, come ad esempio un marcatore.
Per questa presentazione ho deciso di creare un marcatore da zero in quanto le soluzioni a disposizione non mi sembravano soddisfacenti.
Il marcatore a cui ho pensato è composto da 12x12 quadrati bianchi o neri, suddiviso in 3 strati:
cornice esterna di colore nero: serve a facilitare il riconoscimento del bordo del marcatore;
strato per capire l’orientamento del marcatore;
strato in cui sono presenti i dati: ho previsto 6*8 bit di dati e 16 bit per il CRC.

## Slide 15
La cornice esterna, evidenziata in nero, facilita un facile riconoscimento del marcatore, e migliora nelle fasi successive la stima della posa del marcatore.

## Slide 16
Lo strato «orientamento» ha la stessa funziona dei quadrati presenti nei codice QR, da cui ho rubato l’idea.
Nella foto sulla sinistra i tre triangoli bianchi indicano un orientamento di 0°

## Slide 17
Nello strato dati è presente il codice vero e proprio del marcatore.
Questo strato a sua volta è diviso in due strati: le prime sei righe sono rappresentate dai dati, mentre le ultime due dal CRC.

## Slide 18
I dati veri e propri sono composti da 8x6 quadretti.
Ogni quadretto rappresenta un bit, quindi il numero massimo di combinazioni possibili è

## Slide 19
Per avere una lettura affidabile del codice ho previsto 16 bit per la codifica CRC16.
Ho scelto l’algoritmo CRC16 in quanto è robusto anche alla posizione dei singoli bit.

## Slide 20: MaRcatore
Una delle fasi cruciali per il riconoscimento del marcatore è il riconoscimento del contorno.
Si può pensare ad un contorno come ad una variazione accentuata del livello di intensità della luminosità dell’immagine. La derivata arriva quindi in nostro soccorso: trovare il massimo locale della derivata prima della funzione significa trovare il punto in cui si ha la variazione.
Questa punto però non è molto facile da trovare.
Una tecnica per affinare la precisione del punto del contorno consiste nell’utilizzare anche la derivata seconda: dove la derivata seconda è nulla in quel punto si verifica un cambio di concavità della funzione e quindi il punto preciso del bordo

## Slide 21: Rilevamento contorno

## Slide 22: Stima della posa
Una volta individuati con precisione i spigoli del marker possiamo stimare una trasformazione la nostra camera e la posizione del marcatore nello spazio. Questa operazione è conosciuto come stima della posizione.
rappresenta il centro della telecamera rappresntano i punti nello spazio 3D rappresntano le proiezioni dei punti nel piano della telecamera.
Il nostro obiettivo è trovare la trasformazione fra la posizione di un marker notto nello spazio e la posizione della telecamera C utilizzando i parametri intrinseci della camera.
Ma come facciamo a sapere la posizione nello spazio 3D del marker? Semplice la si immagina.

## Slide 23: Stima della posa
Il nostro marker ha una forma quadrata e i suoi vertici giacciono tutti sullo stesso piano.
OpenCV ci semplifica molto il calcolo della stima della posa grazie ad una singola funzione:
void solvePnP(
const Mat& objectPoints,
const Mat& imagePoints,
const Mat& cameraMatrix,
const Mat& distCoeffs,
Mat& rvec,
Mat& tvec
);

## Slide 24: Markerless
Il marcatore hanno diversi vantaggi:
individuarli è poco oneroso dal punto di vista computazionale,
robusti al cambiamento di luce
Il marcatore però presenta diversi problemi:
non funziona se è parzialmente sovrapposto;
l’immagine deve essere bianca e nera;
deve avere una forma quadrata
ha una forma estetica poco accattivante;
non ha nulla a che vedere con la realtà.

## Slide 25: Markerless
La tecnica AR markerless si basa sul riconoscimento di un oggetto che esiste nel mondo reale. I vantaggi di questa tecnica sono:
possono essere utilizzati per cercare oggetti reali,
funziona anche quando l’oggetto è parzialmente nascosto,
Lo svantaggio principale di questa tecnica sono:
il riconoscimento del marker è dispendioso, si ha come conseguenza un FPS minore,
la stima della posa non è precisa.
L’immagine deve essere rilevata anche quando è ruotata, ha dimensioni diverse oppure la scena presenta una diversa luminosità.

## Slide 26: Features point and features descriptor
Non c’è una definizione di cosa una features sia, la definizione dipende spesso dalla specifica applicazione. Si può pensare ad una feature coma ad una parte «interessante» dell’immagine.
Per feature point intendo un punto dell’immagine definito da un punto, un raggio ed un orientamento.
Ogni algoritmo di feature-detection cerca di rilevare le stesse feature a prescindere dalla trasformazione applicata all’immagine.

## Slide 27: Features extraction
Ci sono numerosi algoritmi di features-detection, in questa presentazione parlerò del corner-detection. Gli algoritmi di corner-detection si basano su una rapida variazione del gradiente dell’immagine.
L’orientamento dei punti è dato dalla direzione del gradiente. In questo modo a prescindere dall’orientamento dell’immagine il feature-point non cambia.
I più famosi algoritmi di per il rilevamento dei keypoints sono SIFT e SURF che sfortunatamente non sono liberamente utilizzabili in applicazioni commerciali, ci sono alternative gratuite come ORB o FREAK.
SIFT e SURF sono invarianti a rotazione e scala mentre ORB è invariante solo alla rotazione.

## Slide 28: Features Match
Una volta estratte le features da un immagine si possono comparare con le feature di un’altra immagine.
Quando si ha un numero di features «sufficienti si può assumere che l’immagine sia stata trovata.
Nel mio programma di esempio ho utilizzato SURF in quanto per l’immagine scelta da me era l’unico affidabile. La spiegazione però di questo algoritmo va oltre l’obiettivo di questa presentazione.

## Slide 29: Applicazione pratica
Ho cercato per quanto possibile di portare un’applicazione pratica potenzialmente utile.
Il programma riconosce un pattern noto, nel nostro caso la copertina del Fu Mattia Pascal di Italo Svevo. Una volta riconosciuta la copertina, il programma aggiunge informazioni parlando dell’autore, del genere letterario e suggerendo autori o opere simili.

## Slide 30: Conclusioni
La diffusione sempre più crescente della realtà aumentata potrebbe modificare il nostro modo di vivere nel medio-breve futuro.
In questa presentazione ho cercato di dare un’idea di come questo futuro possa essere.
Anche per un’applicazione, abbastanza semplice come quella che ho scritto le capacità richieste sono comunque molte: un ottima conoscenza della programmazione, ma anche di analisi matematica, algebra, fisica, letteratura ecc.….

## Slide 31: Riferimenti
Documentazione delle libreria OpenCV: http://docs.opencv.org/master/
Mastering OpenCV with Practical Computer Vision Projects di Daniel Lélis Baggio et al.
Slide del corso di Computer Vision che ho freqentato al T3Lab.
https://it.mathworks.com/help/vision/ug/camera-calibration.html

## Slide 32: Ringraziamenti
Un ringraziamento fortissimo ad Alice che ha dovuto sopportare la mia ansia e la mia frustrazione negli ultimi mesi.